АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального

образования

Рыбкинский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2014 г. № 15-п.

с.Рыбкино

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области согласно приложению.

- Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области МУП «Новосергиевское ЖКХ» Новосергиевского района Оренбургской области.

- Постановление вступает в силу после обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации:                                               Ю.П.Колесников

Разослано: МУП «Новосергиевское ЖКХ», в места обнародования, прокуратуре Новосергиевского района, в дело.

Утверждена

постановлением Администрации

Рыбкинского  сельсовета от   14.07.2014 № 15-п.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЫБКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2014 год

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Рыбкино

3.1. Информация о ресурсоснабжающей организации

3.2. Структура тепловых сетей

3.3. Параметры тепловой  сети

4. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

6. Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  поселения.

II.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  на период до 2027 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

III. Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование Рыбкинский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Рыбкинский  сельсовет  объединяет территории 2 сельских населенных пунктов: с. Рыбкино и с. Волостновка. Административным центром Рыбкинского    сельсовета является  с. Рыбкино .

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Площадь муниципального образования   Рыбкинский сельсовет составляет 21469,0 га.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 936  человек, из них в  с. Рыбкино  – 906 человек, в с.Волостновка – 30 человек.

Жилищный фонд муниципального образования Рыбкинский       сельсовет  на 01.01.2013 года составляет 21351 м2. Количество жилых домов –359  ед., в том числе благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением 17748 м2 .

IV.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1,2)

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Рыбкино

1. Ресурсоснабжающей организацией с.Рыбкино является «Отдел образования Новосергиевского района» и  МУП «Новосергиевское ЖКХ», на территории поселения две котельни, работающие на газе.            Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у филиала нет.  Устройство, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них:

1.1 Котельная МОБУ «Рыбкинская СОШ» - имеется.

1.2 Котельная КБТа-200 – Котловая автоматика срабатывает от показания манометра.

2.  Присоединенная нагрузка:

2.2 Котельная МОБУ «Рыбкинская СОШ» - 0,430 Гкал/час.

К тепловой сети присоединены – 3 объекта (приложение 1)

2.2 Котельная КБТа-200 – 319 Гкал/год.

К тепловой сети присоединены – 3 объекта  (приложение 2)

3. Параметры тепловой сети:

| Наименование участка | Длина участка (м) | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная МОБУ «Рыбкинская СОШ» | 40 | отсутствует | канальная | 1995 | 1,5 |
|  | 135 | отсутствует | канальная | 1995 | 1,5 |
|  | 50 | отсутствует | канальная | 1995 | 1,5 |
|  | 12 | отсутствует | канальная | 1995 | 1,5 |
|  | Итого 237 м |  |  |  |  |
| Котельная КБТа-200 | 60 30 65 | ППУ ППУ ППУ | канальная канальная канальная | 2006 2006 2006 | 1,0 1,0 1,0 |
|  | Итого 155 м |  |  |  |  |

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена:

3.1 Котельная МОБУ Рыбкинская СОШ - фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 1  шт. (D=120мм)

3.2 Котельная КБТа-200 - фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 8  шт.

4. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |
| --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 38,0 | 33,0 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

5. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками. Однако при приеме-передаче котельной МОБУ «Рыбкинская СОШ»  1995 году данная документация не была передана.

6. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)в течение отопительного сезона за последние 5 лет по :

6.1  Котельной МОБУ «Рыбкинская СОШ - не наблюдалось.

6.2 Котельной КБТа-200 – не наблюдалось.

VI. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в с.Рыбкино составляет:

1. Котельная МОБУ «Рыбкинская СОШ» - 60 %

2. Котельная КБТа-200 – 20 %

Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).  Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной:

1. МОБУ «Рыбкинская СОШ» - 85 % .

2. Котельная КБТа-200 – 40 %.

Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

VIII.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительства новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 50%.